## Slide 1: Station Meteo
RESKILLING C/C++ Developpeur Embarqué
pour AKKA TECHNOLOGIES Via AJC Formation
Participants
Lucas SANER
Mickael ANTHEAUME
Stephane CUILLERDIER

## Slide 2: LA SPECIFICATION
PRESENTATION DU PROJET / LES PREREQUIS ET FINALITE

## Slide 3: Intitulé du projet :
L’objectif de ce projet est de concevoir une StationMétéo.
Cette StationMétéo permettra de fournir certaines informations.
On souhaite afficher sur cette station Météo des informations météorologiques de 2 points géographiques différents:
  en mer, ce qu’on appellera dans la suite du projet la Balise Mer
  d'une ville choisie, ce qu’on appellera dans la suite du projet la Balise Ville

## Slide 4: Matériel mis a disposition :
Cette balise positionnée en plein cœur de la Mer est équipée des éléments suivants :
  Raspberry Pi 3 Model B+:
  Marque: U:Create
  Processeur: ARM
  Vitesse du processeur: 1.40 GHz
  Nombre de cœurs: 4
  Taille de la mémoire vive: 1GB
  Type de technologie sans fil: 802.11bgn, 802.11ac
  Nombre de ports USB 2.0: 4

## Slide 5: Matériel mis a disposition :
  Capteurs d'humidité BME280:
    capteur environnemental intégré développé spécifiquement pour les applications mobiles
      (où la taille et la faible consommation d'énergie sont des contraintes de conception essentielles) :
    Capteur de temperature :
      Temperature: -40…85°C
      Precision : 0,01°C
    Capteur d’humidite
      Humidité : 0...100%
      Temps de réponse : 1 s
      Precision : ±3% d’humidité relative
    Capteur de pression
      Pression: 300...1100 hPa
      Bruit de emsure : 0.2Pa
    Interface : I2C
      Adresse low : 0x76
      Adresse High : 0x77

## Slide 6: Fonctionnalité attendue :
Création d’une application graphique Station Météo qui permettra d’afficher les données :
  Affichage de l'heure et de la date
  Au niveau de la Balise Mer:
    Température en °C/°F de -40°C à 50°C
    Résolution : 0.1°C relevé toutes les minutes
    Taux d’humidité
    Pression
  Au niveau de la Balise Ville :
    Température en °C/°F de -40°C à 50°C
    Résolution : 0.1°C relevé toutes les 10 minutes
    Gestion de l’affichage de pictogrammes associés
    Affichage de la Ville
    Graphique prévisionnel pour les 5 jours suivants

## Slide 7: Fonctionnalité attendue :
Création d’une partie d’administration permettant de configurer certaine parametres :
  Section Affichage:
    Format de l’heure 12 ou 24H
    Choix de la Ville
    Unité de Température Fahrenheit ou Celsius
    Possibilité de choisir les styles d’affichage:
      Famille de Police
      Couleur :(Chaque style sera décliné en Mode Jour/Nuit)
      Choix de la langue •: Anglais / Français
Facultatif :
  S'il vous reste du temps, vous enregistrerez toutes les heures les informations
  de la balise au sein d'une base de données.
  Le but sera d'afficher la température moyenne des 12 dernières heures
  et de l'afficher au sein de votre station.

## Slide 8: L’ARCHITECTURE DU PROJET
MVC / SCHEMAS LOGIQUE / FONCTIONNEMENT CLIENT-SERVEUR

## Slide 9: MVC : Model-Vue-Contrôleur dans un contexte Client-Serveur
C
Contrôleur
Model
Vue
Serveur
CLIENT

## Slide 10: Architecture du Client
Paramètres
Affichage
Balise Mer
Mise a jour
Envoi Requête aux serveur
Serveur Mer (Raspberry PI)
Serveur ville
(l’API WEB)
Utilisateur
Affichage
De la date
Remplissage du model
Données Mer
Données Ville
Mise a jour de la vue
Affichage
Balise Ville
Contrôleur
Model
Vue
Serveur
Réponses des serveurs

## Slide 11: Architecture du Serveur sur Raspberry PI : Réception/Envois via Requête Web
Contrôleur
Model
Vue
Réception Requête
Préparation des données au format JSON
Envoi de la réponse
Déclencher une mesure
Récupération des données du Hardware
Base de donnée SQLite
Hardware
Capteur BME280
Analyse de la requête
Requête 2
Historique du capteur
Requête 3
Infos du serveur
Requête 1
Mesure du capteur
Récupération des données du la BD
Récupération des Infos du serveur

## Slide 12: Architecture du Serveur sur Raspberry PI : Création/Lecture de l’Historique des mesures
Contrôleur
Model
Vue
Déclencher une mesure
Base de donnée SQLite
Hardware
Action une fois par heure
Stockage dans
la base de donnée
Récupération des données du Hardware
Capteur BME280

## Slide 13: ?
Application Client
Application Serveur
Raspberry
Capteur BME280
Application capteur
Matériel
Logiciel
API web
Service web
Requête
Envoi

## Slide 14: L’EQUIPE
PRESENTATION / ROLE / REPARTITION

## Slide 15: Participants au projet :
Lucas SANER
Mickael ANTHEAUNE
Stephane CUILLERDIER

## Slide 16: CHOIX TECHNIQUES
MATERIELS / OUTILS / PLATEFORMES

## Slide 17: Outils / Libraire / Framework
Github
Discord
Powerpoint
Framework QT
QT Creator / Visual Studio
Cmake
Autotools : AutoMake / AutoConf
Libuv : Serveur HTTP
Sqlite3
Raspberry PI 3
Capteur BME280 : Température / Pression / Humidité

## Slide 18: LA RECHERCHE
DESIGN / LIBRAIRIE / API / TECHNOLOGIES

## Slide 19: Api web
Comparatif des api web
l’api web doit pouvoir nous donner :
  Des donnée température / humidité / pression en celsius
  Temps / icone
  Previsions 5 jours

## Slide 20: Serveur WEB
Serveur NGINX + App CGI : trop lourd pour ce qu’il y a faire, pas besoin du HTTPS
HTTP ou TCP
  TCP (low level) c’est plus pour une app temp réel : plus complexe coté serveur et client
  HTTP (high level surcouche du tcp) c’est pour un service sur requête :
    plus simple a mettre en place coté client et serveur
application autonome + Lib HTTP simple :
  Libuv :
    forte communauté car fait pour nodejs
    fait en C donc tres rapide
    disponibilité de package sur debianUv-cpp :
  Uv-cpp : Wrapper cpp pour libuv
    Disponbilité d’exemple tout fait
    Fonctionnement moderne asynchorne
    Fonction lambda pour les callback
  Asio :
    dependant de boost
    Avantage : pas de lib
    Con : utilisation abusive des templates, temps de compilation rallongé, usine a gaz
    empreinte mémoire non negligeable

## Slide 21: capteur BME280
Driver bosch officiel fait en C :
  livré avec des examples
  Fiabilté maximale car driver officiel
  Facielment integrable dans app c++
Script python livré par ajc pour tester le capteur
Sauvegarde non volatile
Le but est de garder les données meme apres un crash du serveur ou un reboot de l’os
Sqlite 3 :
  lib en C sans dependance
  disponible pre compile pour debian
  Faible empreinte mémoire
  bd relationnelle langae de requte SQL
  Optimisée pour acces rapide en lecture/ecriture
  Integrable faiclement dans une application
  Logic client

## Slide 22: Serveur WEB
Serveur NGINX + App CGI : trop lourd pour ce qu’il y a faire, pas besoin du HTTPS
HTTP ou TCP
  TCP (low level) c’est plus pour une app temp réel : plus complexe coté serveur et client
  HTTP (high level surcouche du tcp) c’est pour un service sur requête :
    plus simple a mettre en place coté client et serveur
application autonome + Lib HTTP simple :
  Libuv :
    forte communauté car fait pour nodejs
    fait en C donc tres rapide
    disponibilité de package sur debianUv-cpp :
  Uv-cpp : Wrapper cpp pour libuv
    Dispoiltié d’example tout fait
    Fonctionnment moderne asynchorne
    Fonction lambda pour les cakllback
  Asio :
    dependant de boost
    Avantage : pas de lib
    Con : utilisation abusive des templates, temps de compilation rallongé, usine a gaz,

## Slide 23: Format de donnée d’echanges
Qt sait lire facilement du xml et du JSON
XML :
  orienté document
  Plus Compliqué a génèrera et a analyser
  Trop verbeux => plus de mémoire
  Format ASCII
JSON :
  Orienté données
  Plus facile a générer et a analyser
  Format ASCII
  Très peu verbeux, laisse plus la place aux donnée que XML :
    Beaucoup moins de mémoire pour plus de données
BSON :
  JSON formaté binaire
  Ratio « donnée/empreinte mémoire » maximum
    Con : Qt ne sait pas le lire en natif
    Pas vraiment utile vu la quantité de donné a échanger par le réseau.
    Peu être une voie d’amélioration future

## Slide 24: App client
Envoi/reception requete a un serveur web :
  QT network : supporte la communication synchrone / asynchrone
Support de different langage francais / anglais
  QT trnanslator : support faiclita via Qtlinguist, tres facile a mettre en place
Affichage de graphique :
  QT charts : plein de possibilité mais ne supporte pas tout les styles et apres plusieurs test ne semble pas pres a tout faire, ex, ne sait pas afficher de gradient, difficulté de placer les labels ou on veut
  Création d’un composant perso avec QPainter : avantage on pourra faire ce qu’on veut, peut etre difficile a mettre en œuvre
  Autre lib a usage plus scientifique : semble capable de tout faire, mais moins joli visuellement
  Via un shader, qvec un QOpenglWIdget : necessite un gpu donc une carte 3d avec opengl, supporte les animations poussées temps reel, mais pas de debug pour l’ecriture du sahder et peut etre difficile a mettte en place
Support des style visuel jour / nuit
  QT Style sheet : affecte tout l’application avec une syntaxe similaire au CSS
  QT Palette : peut donner une couleur a chaque widget
Creation d’une interface graphique :
  Qt avec son designer de composant graphique integré

## Slide 25: CONCEPTION MISE AU POINT
IMPLEMENTATION ITERATIVE / TESTS / DEBUG / AJOUT DE FONCTIONALITES

## Slide 26: Conception du Serveur
Repartition des taches en modules :

## Slide 27: LA FINITION
DESIGN / OPTIMISATION / SIMPLIFCATION

## Slide 28: DEMONSTRATION
DEMO DU LOGICIEL FINI

## Slide 29: CONCLUSION
PROBLEMES RENCONTRES / EVOLUTIONS POSSIBLES / APPORTS PERSONNELS