## Slide 1: Station Meteo
RESKILLING C/C++ Developpeur Embarqué
pour AKKA TECHNOLOGIES Via AJC Formation
Participants
Lucas SANER
Mickael ANTHEAUME
Stephane CUILLERDIER

## Slide 2: LA SPECIFICATION
PRESENTATION DU PROJET / LES PREREQUIS ET FINALITE

## Slide 3: Intitulé du projet :
L’objectif de ce projet est de concevoir une StationMétéo.
Cette StationMétéo permettra de fournir certaines informations.
On souhaite afficher sur cette station Météo des informations météorologiques de 2 points géographiques différents:
  en mer, ce qu’on appellera dans la suite du projet la Balise Mer
  d'une ville choisie, ce qu’on appellera dans la suite du projet la Balise Ville

## Slide 4: Matériel mis a disposition :
Cette balise positionnée en plein cœur de la Mer est équipée des éléments suivants :
  Raspberry Pi 3 Model B+:
  Marque: U:Create
  Processeur: ARM
  Vitesse du processeur: 1.40 GHz
  Nombre de cœurs: 4
  Taille de la mémoire vive: 1GB
  Type de technologie sans fil: 802.11bgn, 802.11ac
  Nombre de ports USB 2.0: 4
  Accès en TCP ou HTTP via passerelle AJC
  et redirection par port

## Slide 5: Matériel mis a disposition :
  Capteurs d'humidité BME280:
    capteur environnemental intégré développé spécifiquement pour les applications mobiles
      (où la taille et la faible consommation d'énergie sont des contraintes de conception essentielles) :
    Capteur de temperature :
      Temperature: -40…85°C
      Precision : 0,01°C
    Capteur d’humidité
      Humidité : 0...100%
      Temps de réponse : 1 s
      Precision : ±3%
    Capteur de pression
      Pression: 300...1100 hPa
      Bruit de mesure : 0.2 Pa
    Interface : I2C
      Adresse low : 0x76
      Adresse High : 0x77

## Slide 6: Fonctionnalité attendue :
Création d’une application graphique Station Météo qui permettra d’afficher les données :
  Affichage de l'heure et de la date
  Au niveau de la Balise Mer:
    Température en °C/°F de -40°C à 50°C
    Résolution : 0.1°C relevé toutes les 10? minutes
    Taux d’humidité
    Pression
  Au niveau de la Balise Ville :
    Température en °C/°F de -40°C à 50°C
    Résolution : 0.1°C relevé toutes les 10 minutes
    Gestion de l’affichage de pictogrammes associés
    Affichage de la Ville
    Graphique prévisionnel pour les 5 jours suivants

## Slide 7: Fonctionnalité attendue :
Création d’une partie d’administration permettant de configurer certaine paramètres :
  Section Affichage:
    Format de l’heure 12 ou 24H
    Choix de la Ville
    Unité de Température Fahrenheit ou Celsius
    Possibilité de choisir les styles d’affichage:
      Famille de Police
      Couleur :(Chaque style sera décliné en Mode Jour/Nuit)
      Choix de la langue •: Anglais / Français
Facultatif :
  S'il vous reste du temps, vous enregistrerez toutes les heures les informations
  de la balise au sein d'une base de données.
  Le but sera d'afficher la température moyenne des 12 dernières heures
  et de l'afficher au sein de votre station.

## Slide 8: L’ARCHITECTURE DU PROJET
MVC / SCHEMAS LOGIQUE / FONCTIONNEMENT CLIENT-SERVEUR

## Slide 9: MVC : Model-Vue-Contrôleur dans un contexte Client-Serveur
C
Contrôleur
Model
Vue
Serveur
CLIENT

## Slide 10: ? A retravailler pour introduire les slides suivant
Application Client
Application Serveur
Raspberry
Matériel
Logiciel
API web
Service web
Requête
Envoi
Historique des mesure

## Slide 11: Architecture du Client
Paramètres
Affichage
Balise Mer
Mise à jour
Envoi Requête aux serveurs
Serveur Mer (Raspberry PI)
Serveur ville
(l’API WEB)
Utilisateur
Affichage
De la date
Remplissage du model
Données Mer
Données Ville
Mise a jour de la vue
Affichage
Balise Ville
Contrôleur
Model
Vue
Serveur
Réponses des serveurs

## Slide 12: Architecture du Serveur sur Raspberry PI : Réception/Envois via Requête Web
Contrôleur
Model
Vue
Réception Requête
Préparation des données au format JSON
Envoi de la réponse
Déclencher une mesure
Récupération des données du Hardware
Base de donnée SQLite
Hardware
Capteur BME280
Analyse de la requête
Requête 2
Historique du capteur
Requête 3
Infos du serveur
Requête 1
Mesure du capteur
Récupération des données de la BD
Récupération des Infos du serveur

## Slide 13: Architecture du Serveur sur Raspberry PI : Création/Lecture de l’Historique des mesures
Contrôleur
Model
Déclencher une mesure
Base de donnée SQLite
Hardware
Action une fois par heure
Stockage dans
la base de donnée
Récupération des données du Hardware
Capteur BME280

## Slide 14: L’EQUIPE
PRESENTATION / ROLE / REPARTITION

## Slide 15: Participants au projet :
Lucas SANER
Mickael ANTHEAUNE
Stephane CUILLERDIER

## Slide 16: CHOIX TECHNIQUES
MATERIELS / OUTILS / PLATEFORMES

## Slide 17: Outils / Libraire / Framework
Github
Discord
Powerpoint
Framework QT
QT Creator / Visual Studio
Cmake
Autotools : AutoMake / AutoConf
Libuv : Serveur HTTP
Sqlite3
Raspberry PI 3
Mobaxterm : connexion en ssh
Capteur BME280 : Température / Pression / Humidité
Api’s Web

## Slide 18: LA RECHERCHE
DESIGN / LIBRAIRIE / API / TECHNOLOGIES

## Slide 19: Api web
Comparatif des api web
l’api web doit pouvoir nous donner :
  Des donnée température / humidité / pression
  Temps / icone
  Prévisions 5 jours
  Choix de la ville
  Nombre de réponse maximale viable pour travailler
  Un service gratuit

## Slide 20
APIS: | infoclimat | meteomatics | accuweather | openweathermap | meteoconcept
Nombre d’appel serveur autorisé | 5000/jr | 1000/14jr (version d’essai 14jr ) | 50 appels /jr | 1000/jr | 500/jr
gratuité service | gratuit | Payant (essai 14jr) | gratuit | gratuit | gratuit
Type de recherche(par ville……) | Coordonnées géographiques(lat-long) | Coordonnées géographiques(lat-long) | Ville/code postal/coordonnées géographiques(lat-long) | Ville/code postal/coordonnées géographiques(lat-long) | ville
Données: Température/pression humidité/icone | Pas de logo | oui | oui | oui | oui
Forecast 5 jours | oui | oui | oui | oui | oui
Comparaison des apis web trouvées:

## Slide 21
APIS: | infoclimat | meteomatics | accuweather | openweathermap | meteoconcept
Nombre d’appel serveur autorisé | 5000/jr | 1000/14jr (version d’essai 14jr ) | 50 appels /jr | 1000/jr | 500/jr
gratuité service | gratuit | Payant (essai 14jr) | gratuit | gratuit | gratuit
Type de recherche(par ville……) | Coordonnées géographiques(lat-long) | Coordonnées géographiques(lat-long) | Ville/code postal/coordonnées géographiques(lat-long) | Ville/code postal/coordonnées géographiques(lat-long) | ville
Données: Température/pression humidité/icone | Pas de logo | oui | oui | oui | oui
Forecast 5 jours | oui | oui | oui | oui | oui
Comparaison des apis web trouvées:

## Slide 22
Notre choix s’est alors porté sur l’api openweathermap
Pour son nombre d’appel et le fait de la possibilité de pouvoir rechercher la météo par ville.

## Slide 24: Serveur WEB
Serveur NGINX/APACHE2 + App CGI : trop lourd pour ce qu’il y a faire, pas besoin du HTTPS
HTTP ou TCP
  TCP (low level) c’est plus pour une app temp réel : plus complexe coté serveur et client
  HTTP (high level surcouche du tcp) c’est pour un service sur requête :
    plus simple a mettre en place coté client et serveur
application autonome + Lib HTTP simple :
  Libuv :
    forte communauté car fait pour node-js
    fait en C donc tres rapide
    disponibilité de package sur debian
  Uv-cpp : Wrapper cpp pour libuv
    Disponbilité d’exemple tout fait
    Fonctionnement moderne asynchorne
    Fonction lambda pour les callback
  Asio :
    dependant de boost
    Avantage : pas de lib
    Con : utilisation abusive des templates, temps de compilation rallongé, usine a gaz
    empreinte mémoire non negligeable

## Slide 25: Capteur BME280
Driver bosch officiel fait en C :
  livré avec des examples
  Fiabilté maximale car driver officiel
  Facielment integrable dans app c++
Script python livré par ajc pour tester le capteur
Sauvegarde non volatile
Le but est de garder les données meme apres un crash du serveur ou un reboot de l’os
Sqlite 3 :
  lib en C sans dependance
  disponible pre compile pour debian
  Faible empreinte mémoire
  bd relationnelle langae de requte SQL
  Optimisée pour acces rapide en lecture/ecriture
  Integrable faiclement dans une application
  Logic client

## Slide 26: Serveur WEB
Serveur NGINX + App CGI : trop lourd pour ce qu’il y a faire, pas besoin du HTTPS
HTTP ou TCP
  TCP (low level) c’est plus pour une app temp réel : plus complexe coté serveur et client
  HTTP (high level surcouche du tcp) c’est pour un service sur requête :
    plus simple a mettre en place coté client et serveur
application autonome + Lib HTTP simple :
  Libuv :
    forte communauté car fait pour nodejs
    fait en C donc tres rapide
    disponibilité de package sur debian
  Uv-cpp : Wrapper cpp pour libuv
    Disponibilité d’example tout fait
    Fonctionnement moderne asynchrone (? Doit on mettre ces termes ou les expliquer)
    Fonction lambda pour les callback (? Doit on mettre ces termes ou les expliquer)
  Asio :
    dépendant de boost
    Avantage : pas de lib
    Con : utilisation abusive des templates, temps de compilation rallongé, usine a gaz. (? Doit on mettre ces termes ou les expliquer, pas très objectif)

## Slide 27: Format de donnée d’échanges
Qt sait lire facilement du xml et du JSON
XML :
  orienté document
  Plus Compliqué a génèrer et a analyser
  Trop verbeux => plus de mémoire
  Format ASCII / Texte
JSON :
  Orienté données
  Plus facile a générer et a analyser
  Format ASCII / Texte
  Très peu verbeux, laisse plus la place aux donnée que XML :
    Beaucoup moins de mémoire pour plus de données
BSON :
  JSON formaté binaire
  Ratio « donnée/empreinte mémoire » maximum
    Con : Qt ne sait pas le lire en natif
    Pas vraiment utile vu la quantité de donnée a échanger par le réseau dans notre cas
    Peu être une voie d’amélioration future

## Slide 28: App client
Envoi/Réception requête a un serveur web :
  Module QT Network : supporte la communication synchrone / asynchrone
Support de diffèrent langage français / anglais
  Module QT Translator : support facile via QtLinguist (logiciel pour gérer les traductions), très facile a mettre en place
Affichage de graphique :
  QT charts : plein de possibilité mais ne supporte pas tout les styles et après plusieurs test ne semble pas près a tout faire, ex, ne sait pas afficher de gradient, difficulté de placer les labels ou on veut
  Création d’un composant perso avec QPainter : avantage on pourra faire ce qu’on veut, peut être difficile a mettre en œuvre
  Autre lib a usage plus scientifique QWT : semble capable de tout faire, mais moins joli visuellement
  Via un Shader, qvec un QOpenglWIdget : nécéssite un gpu donc une carte 3d avec opengl, supporte les animations poussées temps réel, mais pas de débug pour l’écriture du shader et peut être difficile a mettre en place
Support des style visuel jour / nuit
  QT Style sheet : affecte tout l’application avec une syntaxe similaire au CSS
  QT Palette : peut donner une couleur a chaque widget
Création d’une interface graphique :
  Qt avec son designer de composant graphique intégré

## Slide 29: CONCEPTION MISE AU POINT
IMPLEMENTATION ITERATIVE / TESTS / DEBUG / AJOUT DE FONCTIONALITES

## Slide 30: Conception du Serveur : les grande étapes
    Création d’un projet cross platform UNIX/WINDOWS
    Tester le déploiement coté Window et Linux pour valider la viabilité projet
    Sur Windows :
      3.1 Mettre en place les diffèrent modules
      3.2 Créer la logique d’interconnexion des différents modules
      3.3 Mettre au point les modules possible (le capteur n’est pas dispo sur Windows) avec navigateurs externe en IP locale
      3.4 Identifier les cas possible de mise en échec.
      3.5 Mettre en place les système de récupération/traitement d’erreurs
      3.6 Profilage / analyse des fuites mémoire
    4. Sur Linux :
      4.1 Mettre au point le module du capteur
      4.2 Tester l’accès au données depuis l’extérieur du Raspberry pi
      4.3 Tester l’utilisation du serveur via la ligne de commande
      4.4 Installer le serveur en tant que service

## Slide 31: Création d’un projet cross platform UNIX/WINDOWS
Utilisation du générateur de projet Cmake.
  Utilisation d’un fichier de configuration qui décrit les composant du projet
  Puis génération avec des fichier projet selon le system visé
    Ici : Projet VC++ sur Windows ou Makefile pour Unix
  Ajout dans le projet de tierces parties :
    Du code source du Driver BME 280
    Du code source de BuildInc : petit utilitaire perso qui permet d’incrementer un numéro de build a chaque build
    Du code source de libuv : la libraire de communication réseau
    Du code source de SQlite3 : piltoe de base de donéne embarquée
    Du code source de uv_cpp : le wrapper cpp pour libuv
  Ajout dans le projet du code utile reparti en module :
    Un module pour gérer le serveur HTTP : réception / traitement / envoi de requête HTTP
    Un module pour gérer le capteur : mesure du capteur et envoi des données mesurées
    Un module pour gérer la base de donnée : ajout de donnée / extraction sous forme JSON
    Un module pour piloter la mesure et l’inscription dans la base de donnée suivant un timer. Ici toute les heures
    Un module pour extraire les infos du serveur :
      Infos de l’os : version, cpu
      Infos sur la bd : nombre d’enregistrements, version de la bd, chemin de la bd
      Infos sur le serveur : version, ligne de commande utilisé
    Ajout du point d’entrée du projet :
      Ajout d’une interface de ligne de commande configurable dans la logique des commande UNIX
      Ajout du flux logique principal

## Slide 32: Fonctionnalités partie ville :
Pour notre programme nous avons besoin d’ afficher des previsions sur 5 jour ainsi que des mesures instantanées pour le jour actuel nous avons donc opte pour l'utilisation de deux URLs différentes,
Une qui nous donne des mesures en temps reel et une des prévisions sur 5 jours
Forecast et mesures instantanées:

## Slide 33: Fonctionnalité :changement de ville
Grace au paramètre de changement de ville disponible dans notre url .
Nous avons rajoute une option de changement de ville dans notre programme qui vienda changer la ville recherche dans l’adresse url afin d’en afficher les mesures

## Slide 34
L’api que nous avons choisi nous renvoie des codes icones
et des descriptions afin de connaitre le temps quil fait
durant chacune de ses mesures (couvert ensoleillé…)
Nous avons donc recuperer des icones
puis les avons lie a ces codes au niveau du programme afin de le utiliser .
Fonctionnalité : logos/icones

## Slide 35
Notre API nous permet de modifier la langue des descriptions meteo reçues,
Nous avons donc utilisé cette fonction dans notre programme
Cette fonction sera utilise lorsque nous modifierons la langue dans les parametre
Fonction changement de langue:

## Slide 36: temperatures min/max:
Afin d’afficher des mesures les plus précises au niveau des prévisions nous avons optes pour l’affichage de la température minimale et de la maximale plutôt qu’une moyenne journalière
Minimale:
Maximale:

## Slide 38: Affichage jour:
Dans les infos renvoyées par l’api nous avons bien sur la date de chaque mesures qui nous est transmise
Grace a elles ci et a la fonction Qdate nous avons eu la possibilité d’afficher le jour correspondant et a le traduire selon la langue sélectionnée

## Slide 39: Conception du Serveur : les grande étapes
    Création d’un projet cross platform UNIX/WINDOWS
    Mettre en place les diffèrent modules
      Serveur HTTP
      Base de donnée
      Mesure capteur
      Historique des mesures
      Infos serveur
    Créer la logique d’interconnexion des différents modules
    Mettre au point les modules possible sous Windows :
      Serveur HTTP
      Pilotega de la abse de donnée
    etau point et tetser les different composant possible ctoé window

## Slide 40: Conception du Serveur : 1 étape
    Création d’un projet cross platform UNIX/WINDOWS avec CMAKE
      L’idée était de :
        faire le plus gros du projet sous windows
        Faire le déploiement, derniers test, et configuration serveurs sur la machine linux
      Les + de développer sous Windows :
        Pouvoir faciliter la mise au point et le debug avec les outils visuel de visual studio 2019 :
          Debugger
          Profiler
          Analyseur de fuite mémoire
          Refactoring
          Test du serveur avec Firefox/Chrome
      Les - de développer sous Windows :
        Pas accès au capteur BME280.

## Slide 41: Conception du Serveur : 2eme étape
Mise au point sous Windows avec Visual studio :
  Création d’un projet cross platform UNIX/WINDOWS avec CMAKE :
    Ajout dans le projet de tierce partie :
      Du code source du Driver BME 280
      Du code source de BuildInc : petit utilitaire qui permet d’incrementer un numéro de build a chaque build
      Du code source de libuv : la libraire de communication réseau
      Du code source de SQlite3
      Du code source de uv_cpp : le wrapper cpp pour libuv
    Ajout dans le projet du code utile reparti en module :
      Un module pour gérer le serveur HTTP : réception / traitement / envoi de requête HTTP
      Un module pour gérer le capteur : mesure du capteur et formatage des données mesurées
      Un module pour gérer la base de donnée : ajout de donnée / extraction sous forme JSON
      Un module pour piloter la mesure et l’inscription dans la base de donnée suivant un timer. Ici toute les heures
      Un module pour extraire les infos du serveur :
        Infos de l’os : version, cpu
        Infos sur la bd : nombre d’enregistrements, version de la bd, chemin de la bd
        Infos sur le serveur : version, ligne de commande utilisé
      Ajout de l’nty point du projet :

## Slide 42: Conception du Serveur
Mise au point sous Windows avec Visual studio :
  Création d’un projet cross platform UNIX/WINDOWS avec CMAKE :
    Ajout dans le projet de tierce partie :
      Du code source du Driver BME 280
      Du code source de BuildInc : petit utilitaire qui permet d’incrementer un numéro de build a chaque build
      Du code source de libuv : la libraire de communication réseau
      Du code source de SQlite3
      Du code source de uv_cpp : le wrapper cpp pour libuv
    Ajout dans le projet du code utile reparti en module :
      Un module pour gérer le serveur HTTP : réception / traitement / envoi de requête HTTP
      Un module pour gérer le capteur : mesure du capteur et formatage des données mesurées
      Un module pour gérer la base de donnée : ajout de donnée / extraction sous forme JSON
      Un module pour piloter la mesure et l’inscription dans la base de donnée suivant un timer. Ici toute les heures
      Un module pour extraire les infos du serveur :
        Infos de l’os : version, cpu
        Infos sur la bd : nombre d’enregistrements, version de la bd, chemin de la bd
        Infos sur le serveur : version, ligne de commande utilisé
      Ajout du point d’entrée du projet :
        Ajout d’une interface de ligne de commande configurable dans la logique des commande UNIX

## Slide 43: LA FINITION
DESIGN / OPTIMISATION / SIMPLIFCATION

## Slide 44: DEMONSTRATION
DEMO DU LOGICIEL FINI

## Slide 45: CONCLUSION
PROBLEMES RENCONTRES / EVOLUTIONS POSSIBLES / APPORTS PERSONNELS