## Slide 1: Station Meteo
RESKILLING C/C++ Developpeur Embarqué
pour AKKA TECHNOLOGIES Via AJC Formation
Participants
Lucas SANER
Mickael ANTHEAUME
Stephane CUILLERDIER

## Slide 2: Timing (temporaire)
1/3 spec / recherche / equipe / choix technique : 10 min
1/3 architecture / conception serveur : 10 min
1/3 conception client / demo : 10 min

## Slide 3: Sommaire

## Slide 4: LA SPECIFICATION
PRESENTATION DU PROJET / LES PREREQUIS ET FINALITE

## Slide 5: Intitulé du projet :
L’objectif de ce projet est de concevoir une StationMétéo.
On souhaite afficher sur cette station Météo des informations météorologiques de 2 points géographiques différents:
  en mer, ce qu’on appellera la « Balise Mer »
  d'une ville choisie, ce qu’on appelle la « Balise Ville »

## Slide 6: Matériel mis a disposition :
Cette balise positionnée en plein cœur de la Mer est équipée des éléments suivants :
  Raspberry Pi 3 Model B+:
  Marque: U:Create
  Processeur: ARM
  Vitesse du processeur: 1.40 GHz
  Nombre de cœurs: 4
  Taille de la mémoire vive: 1GB
  Type de technologie sans fil: 802.11bgn, 802.11ac
  Nombre de ports USB 2.0: 4
  Accès en TCP ou HTTP

## Slide 7: Matériel mis a disposition :
  Capteurs d'humidité BME280:
    capteur environnemental intégré développé spécifiquement pour les applications mobiles
      (où la taille et la faible consommation d'énergie sont des contraintes de conception essentielles) :
    Capteur de temperature :
      Temperature: -40…85°C
      Precision : 0,01°C
    Capteur d’humidité
      Humidité : 0...100%
      Temps de réponse : 1 s
      Precision : ±3%
    Capteur de pression
      Pression: 300...1100 hPa
      Bruit de mesure : 0.2 Pa
    Interface : I2C
      Adresse low : 0x76
      Adresse High : 0x77
  Un script python a été fourni par AJC qui permet
  de vérifier que le capteur fonctionne correctement
  et de pouvoir comparer les donnée avec notre futur implémentation

## Slide 8: Fonctionnalité attendue :
Création d’une application graphique Station Météo qui permettra d’afficher les données :
  Affichage de l'heure et de la date
  Au niveau de la Balise Mer:
    Température en °C/°F de -40°C à 50°C
    Résolution : 0.1°C relevé toutes les 10 minutes
    Taux d’humidité
    Pression
  Au niveau de la Balise Ville :
    Température en °C/°F de -40°C à 50°C
    Résolution : 0.1°C relevé toutes les 10 minutes
    Gestion de l’affichage de pictogrammes associés
    Affichage de la Ville
    Graphique prévisionnel pour les 5 jours suivants

## Slide 9: Fonctionnalité attendue :
Création d’une partie d’administration permettant de configurer certaine paramètres :
  Section Affichage:
    Format de l’heure 12 ou 24H
    Choix de la Ville
    Unité de Température Fahrenheit ou Celsius
    Possibilité de choisir les styles d’affichage:
      Famille de Police
      Couleur :(Chaque style sera décliné en Mode Jour/Nuit)
      Choix de la langue •: Anglais / Français
Facultatif :
  S'il vous reste du temps, vous enregistrerez toutes les heures les informations
  de la balise au sein d'une base de données.
  Le but sera d'afficher la température moyenne des 12 dernières heures
  et de l'afficher au sein de votre station.

## Slide 10: L’ARCHITECTURE DU PROJET
MVC / SCHEMAS LOGIQUE / FONCTIONNEMENT CLIENT-SERVEUR

## Slide 11: MVC : Model-Vue-Contrôleur dans un contexte Client-Serveur
C
Contrôleur
Model
Vue
Serveur
CLIENT

## Slide 12: Architecture du Client (Coté utilisateur)
Serveurs
Logique Interne
(Backend)
Interface Visuelle / IHM
(Frontend)
Paramètres
Affichage
Balise Mer
Mise à jour
Envoi Requête aux serveurs
Serveur Mer (Raspberry PI)
Serveur ville
(l’API WEB)
Utilisateur
Affichage
De la date
Remplissage du modele
Données Mer
Données Ville
Mise a jour de la vue
Affichage
Balise Ville
Contrôleur
Model
Vue
Serveur
Réponses des serveurs
Timer

## Slide 13: Architecture du Serveur (Coté Raspberry PI)
Contrôleur
Modele
Vue
Réception de la Requête
Préparation des données au format JSON
Envoi de la réponse
Déclencher une mesure
Récupération des données du Hardware
Base de données
Hardware
Analyse de la requête
Requête 2
Historique du capteur
Requête 1
Mesure du capteur
Récupération des données de la BD
Déclencher une mesure
Base de données
Action une fois par heure
Stockage dans
la base de données
Récupération des données du Hardware
Capteur BME280

## Slide 14: L’EQUIPE
PRESENTATION / ROLE / REPARTITION

## Slide 15: Participants au projet :
Lucas SANER
Mickael ANTHEAUNE
Stephane CUILLERDIER

## Slide 16: CHOIX TECHNIQUES
MATERIELS / OUTILS / PLATEFORMES

## Slide 17: Outils / Libraire / Framework
Github
Discord
c/c++
Powerpoint
Framework QT fait c++
QT Creator / Visual Studio
Cmake
Autotools : AutoMake / AutoConf
Libuv : Serveur HTTP
Sqlite3
Raspberry PI 3
Mobaxterm : connexion en ssh
Capteur BME280 : Température / Pression / Humidité
Api’s Web
Communciation HTTP (HyperText Transfer Protocol)

## Slide 18: LA RECHERCHE
DESIGN / LIBRAIRIE / API / TECHNOLOGIES

## Slide 19: Api web
Comparatif des api web
l’api web doit pouvoir nous donner :
  Des donnée température / humidité / pression
  Temps / icone
  Prévisions 5 jours
  Choix de la ville
  Nombre de réponse maximale viable pour travailler
  Un service gratuit

## Slide 20
APIS: | infoclimat | meteomatics | accuweather | openweathermap | meteoconcept
Nombre d’appel serveur autorisé | 5000/jr | 1000/14jr (version d’essai 14jr ) | 50 appels /jr | 1000/jr | 500/jr
gratuité service | gratuit | Payant (essai 14jr) | gratuit | gratuit | 
Type de recherche(par ville……) | Coordonnées géographiques(lat-long) | Coordonnées géographiques(lat-long) | Ville/code postal/coordonnées géographiques(lat-long) | Ville/code postal/coordonnées géographiques(lat-long) | ville
Données: Température/pression humidité/icone | Pas de logo | oui | oui | oui | oui
Forecast 5 jours | oui | oui | oui | oui | oui
Comparatif des api web météo:

## Slide 21: Choix du Serveur WEB HTTP
SERVEURS NGINX/APACHE2
+
APPLICATION
CGI
APPLICATION
+
Libuv / uv-cpp (Librairie HTTP)
Trop lourd pour notre besoin
Pas besoin de sécurité vu la nature des données
Très léger
Facilement déployable

## Slide 22
Contrôle du Capteur BME2800
Pilote BOSHC officiel
Fiable et facilement intégrable dans notre code
Sauvegarde non volatile
( Conservation des données après un crash ou un reboot)
SQLITE car c’est le Standard de l’industrie
Fiable et facilement intégrable dans notre code
Format de donnée pour l’échange client-serveur
JSON car c’est le Standard de l’industrie
C’est un Format orienté donnée

## Slide 23
Envoi/Réception requête HTTP
Module Network du Framework QT
Système Multi langage
Module Translator du Framework QT
Affichage de graphique de valeurs
Il y a les Module QTCharts / QWT du Framework QT
Nous avons fait notre widget car nous n’obtenions pas le résultat souhaité
Support de thèmes de couleurs
Module StyleSheet du Framework QT
Interface graphique
Le module Widget du Framework QT
Qui nous offre aussi un designer intégré

## Slide 24: CONCEPTION MISE AU POINT
IMPLEMENTATION ITERATIVE / TESTS / DEBUG / AJOUT DE FONCTIONALITES

## Slide 25: Conception du Serveur

## Slide 26: Architecture du Serveur (Coté Raspberry PI)
Contrôleur
Modele
Vue
Ecoute sur port HTTP
Avec UV-CPP
JSON
{ « temp » : 25,6,
24.2,24.8,25.2,}
Mise a dispo sur le port HTTP via UV-CPP
Déclencher une mesure
Récupération des données du Hardware
SQLITE
Hardware
Analyse de la requête
Requête 2
Historique du capteur sur 12 valeurs
http://xxx.xxx.xxx.xxx/history:12
Requête 1
Mesure du capteur
http://xxx.xxx.xxx.xxx/sensor
Récupération des données de la BD
Déclencher une mesure
SQLITE
Action une fois par heure
Stockage dans
la base de données
Récupération des données du Hardware
Driver
Bosch BME280

## Slide 27: Url’s HTTP disponibles
http://ip:port/
http://ip:port/infos

## Slide 28
http://ip:port/sensor
http://ip:port/history:N
(n est un nombre de 1..1e6)
Url’s HTTP disponibles
Ici les 12 dernières mesures

## Slide 29: Conception dU Client

## Slide 30: Architecture de l’application
Interface Graphique Ville
Widget météo
Widget météo
Widget météo
Widget météo
Widget météo
Widget météo
Interface Graphique Mer
Widget météo
Widget météo
Widget météo
Widget météo
Module « Balise Mer »
Envoie requête ‘mer’
Module « Balise Ville »
Envoie requête ‘ville’
Module « Datas Météo »
- Ville
- Humidité
- Temps
- Pression
- Température
- Icone

## Slide 31: Traitement des données
Module « Balise Mer »
Envoie requête vers la carte Raspberry
Récupération des données
Traitement des données
Notes: Envoie de la requête au serveur
Stockage des donnée

## Slide 32: Traitement des données
Module « Balise Mer »
Envoie requête vers la carte Raspberry
Récupération des données
Traitement des données

## Slide 33: Ajout de fonctionnalités - Graphiques
Concevoir une application intuitive, design et pertinente
Utilisation du module Qt Charts pour l’intégration de graphiques détaillés

## Slide 34: Ajout de fonctionnalités - Graphiques
Concevoir une application intuitive, design et pertinente
Utilisation du module Qt Charts pour l’intégration de graphiques complémentaires designs
Notes: Objectif de remplir l’application graphiquement car peu d’information à représenter pour la partie mer. Solution -> ajouter des éléments visuel aussi bien décoratifs qu’informatif.
Graphiques cependant non conformes aux attentes: pas de légende possible sans trop réduire la courbe, pas de bornes, courbe qui « flotte » dans sons espace

## Slide 35: Ajout de fonctionnalités - Graphiques
Concevoir une application intuitive, design et pertinente
Notes: Création de nouveaux graphiques totalement customisés afin d’améliorer l’expérience utilisateur.

## Slide 36: Ajout de fonctionnalités - Icônes
Concevoir une application intuitive, design et pertinente
Notes: Affichage d’une icone météo en se basant sur la pression. Imitation d’un baromètre traditionnel

## Slide 37: Fonctionnalité : Interface D’administration

## Slide 38: Fonctionnalité : Interface D’administration
Affichage en Celsius
(default)
Affichage en Fahrenheit
Affichage en Kelvin

## Slide 39: Fonctionnalité : changement de police
Sélection de la police Mistral

## Slide 40: Fonctionnalité : changement de thème Jour / Nuit
Thème Jour
Thème Nuit

## Slide 41: CONCLUSION
PROBLEMES RENCONTRES / EVOLUTIONS POSSIBLES / APPORTS PERSONNELS

## Slide 42: Conclusion
Evolutions possible :
  Convertir les requêtes serveur en asynchrone
  Rajouter d’autres langues
  pouvoir proposer a la lecture + de paramètres sur l’api web
  Proposer un graphique prévisionnel des 5 jours
  Pouvoir ce connecter a plus d’un ip dans le cas de la balise mer

## Slide 43: DEMONSTRATION
DEMO DU LOGICIEL FINI