## Slide 1: Station Meteo
RESKILLING C/C++ Developpeur Embarqué
pour AKKA TECHNOLOGIES Via AJC Formation
Participants
Lucas SANER
Mickael ANTHEAUME
Stephane CUILLERDIER

## Slide 2: Timing (temporaire)
1/3 spec / recherche / equipe / choix technique : 10 min
1/3 architecture / conception serveur : 10 min
1/3 conception client / demo : 10 min

## Slide 3: Sommaire

## Slide 4: LA SPECIFICATION
PRESENTATION DU PROJET / LES PREREQUIS ET FINALITE

## Slide 5: Intitulé du projet :
L’objectif de ce projet est de concevoir une application PC Station Météo.
On souhaite afficher sur cette station Météo des informations météorologiques de 2 points géographiques différents:
  en mer, ce qu’on appellera la « Balise Mer »
    Température en °C/°F de -40°C à 50°C
    Résolution : 0.1°C relevé toutes les 10 minutes
    Taux d’humidité
    Pression
  d'une ville choisie, ce qu’on appelle la « Balise Ville »
    Température en °C/°F de -40°C à 50°C
    Résolution : 0.1°C relevé toutes les 10 minutes
    Gestion de l’affichage de pictogrammes associés
    Affichage de la Ville
    Graphique prévisionnel pour les 5 jours suivants
  Ainsi que l’Affichage de l'heure et de la date
Il faudra aussi créer une partie d’administration permettant de configurer certaine paramètres :
Format de l’heure 12H ou 24H
Choix de la Ville
Unité de Température Fahrenheit ou Celsius
Possibilité de choisir les styles d’affichages :
  Famille de Police
  Couleur :(Chaque style sera décliné en Mode Jour/Nuit)
  Choix de la langue •: Anglais / Français
Une partie facultative, S'il reste du temps :
vous enregistrerez toutes les heures les informations de la balise au sein d'une base de données. Le but sera d'afficher la température moyenne des 12 dernières heures et de l'afficher au sein de votre station.

## Slide 6: Matériel mis a disposition :
La balise Mer (en plein cœur de la mer) ce compose :
  Raspberry Pi 3 Model B+:
  Marque: U:Create
  Processeur: ARM
  Vitesse du processeur: 1.40 GHz
  Nombre de cœurs: 4
  Taille de la mémoire vive: 1GB
  Type de technologie sans fil: 802.11bgn, 802.11ac
  Nombre de ports USB 2.0: 4
  Accès en TCP ou HTTP
  Et d’un Capteurs d'humidité BME280:
    Capteur de temperature :
      Temperature: -40…85°C
      Precision : 0,01°C
    Capteur d’humidité
      Humidité : 0...100%
      Temps de réponse : 1 s
      Precision : ±3%
    Capteur de pression
      Pression: 300...1100 hPa
      Bruit de mesure : 0.2 Pa
    Interface : I2C
      Adresse low : 0x76
      Adresse High : 0x77

## Slide 7: L’EQUIPE
PRESENTATION / ROLE / REPARTITION

## Slide 8: Participants au projet :
Lucas SANER
Mickael ANTHEAUME
Stéphane CUILLERDIER

## Slide 9: L’ARCHITECTURE DU PROJET
MVC / SCHEMAS LOGIQUES / FONCTIONNEMENT CLIENT-SERVEUR

## Slide 10: MVC : Model-Vue-Contrôleur dans un contexte Client-Serveur
C
Contrôleur
Model
Vue
Serveur
CLIENT

## Slide 11: Architecture du Client (Coté utilisateur)
Serveurs
Logique Interne
(Backend)
Interface Visuelle / IHM
(Frontend)
Paramètres
Affichage
Balise Mer
Mise à jour
Envoi Requêtes aux serveurs
Serveur Mer (Raspberry PI)
Serveur ville
(l’API WEB)
Utilisateur
Affichage
De la date
Remplissage du modèle
Données Mer
Données Ville
Mise a jour de la vue
Affichage
Balise Ville
Contrôleur
Model
Vue
Serveur
Réponses des serveurs
Timer

## Slide 12: Architecture du Serveur (Coté Raspberry PI)
Contrôleur
Modele
Vue
Réception de la Requête
Préparation des données au format JSON
Envoi de la réponse
Déclencher une mesure
Récupération des données du Hardware
Base de données
Hardware
Analyse de la requête
Requête 2
Historique du capteur
Requête 1
Mesure du capteur
Récupération des données de la BD
Déclencher une mesure
Base de données
Action une fois par heure
Stockage dans
la base de données
Récupération des données du Hardware
Capteur BME280

## Slide 13: CHOIX TECHNIQUES
MATERIELS / OUTILS / PLATEFORMES

## Slide 14
APIS: | infoclimat | meteomatics | accuweather | openweathermap | meteoconcept
Nombre d’appel serveur autorisé | 5000/jr | 1000/14jr (version d’essai 14jr ) | 50 appels /jr | 1000/jr | 500/jr
gratuité service | gratuit | Payant (essai 14jr) | gratuit | gratuit | gratuit
Type de recherche(par ville……) | Coordonnées géographiques(lat-long) | Coordonnées géographiques(lat-long) | Ville code postal coordonnées géographiques(lat-long) | Ville/code postal/coordonnées géographiques(lat-long) | ville
Données: Température/pression humidité/icone | Pas de logo | oui | oui | oui | oui
Forecast 5 jours | oui | oui | oui | oui | oui
Comparaison des apis web trouvées:

## Slide 15
APIS: | infoclimat | meteomatics | accuweather | openweathermap | meteoconcept
Nombre d’appel serveur autorisé | 5000/jr | 1000/14jr (version d’essai 14jr ) | 50 appels /jr | 1000/jr | 500/jr
gratuité service | gratuit | Payant (essai 14jr) | gratuit | gratuit | gratuit
Type de recherche(par ville……) | Coordonnées géographiques(lat-long) | Coordonnées géographiques(lat-long) | Ville/code postal/coordonnées géographiques(lat-long) | Ville/code postal/coordonnées géographiques(lat-long) | ville
Données: Température/pression humidité/icone | Pas de logo | oui | oui | oui | oui
Forecast 5 jours | oui | oui | oui | oui | oui
Comparaison des apis web trouvées:

## Slide 16: Choix du Serveur WEB HTTP
SERVEURS NGINX/APACHE2
+
APPLICATION
CGI
APPLICATION
+
Libuv / uv-cpp (Librairie HTTP)
Trop lourd pour notre besoin
Pas besoin de sécurité vu la nature des données
Très léger
Facilement déployable

## Slide 17: Choix par fonctionnalité
Contrôle du Capteur BME280 : Driver officiel Bosch
Base de données : Sqlite
Format de donnée pour les échanges HTPP : JSON
Envoi/Réception de requêtes HTTP : libUV
Système Multilingue : QT Translator
Affichage de graphique : Création d’un Composant personnalisé
Gestion des thèmes visuel : QT Stylesheet
Interface graphique : QT + Designer intégré
Chargement / Sauvegarde des paramètres : fichier INI

## Slide 18: Outils / Libraire / Framework
Github
Discord
Powerpoint
Mobaxterm : connexion en ssh
c/c++
Framework QT fait c++
Libuv : Serveur HTTP
Sqlite3
Open Weather Map (Api Web)
Json
Raspberry PI

## Slide 19: REALISATION
IMPLEMENTATION ITERATIVE / TESTS / DEBUG / AJOUT DE FONCTIONALITES

## Slide 20: Conception du Serveur

## Slide 21: Architecture du Serveur (Coté Raspberry PI)
Contrôleur
Modele
Vue
Ecoute sur port HTTP
Avec UV-CPP
Mise a dispo sur le port HTTP via UV-CPP
Déclencher une mesure
Récupération des données du Hardware
SQLITE
Hardware
Analyse de la requête
Requête 2
Historique du capteur sur 12 valeurs
Requête 1
Mesure du capteur
Récupération des données de la BD
Déclencher une mesure
SQLITE
Action une fois par heure
Stockage dans
la base de données
Récupération des données du Hardware
Driver Temps
Bosch Temperature
BME280 Pression
Humidité

## Slide 22: Extraction depuis la base de données
Requête SQL pour extraire les 12 dernière mesures depuis Sqlite :
select * from tbl_bme280_sensor_history order by epoc_time desc limit 12;
Envoi des données par le port http

## Slide 23
http://ip:port/sensor
http://ip:port/history:N
(n est un nombre de 1..1e6)
Url’s HTTP disponibles
Ici les 12 dernières mesures

## Slide 24: Url’s HTTP disponibles
http://ip:port/
http://ip:port/infos

## Slide 25: Conception dU Client

## Slide 26: Architecture de l’application
Interface Graphique Ville
Widget météo
Widget météo
Widget météo
Widget météo
Widget météo
Widget météo
Interface Graphique Mer
Widget météo
Widget météo
Widget météo
Widget météo
Module « Balise Mer »
Envoie requête ‘mer’
Module « Balise Ville »
Envoie requête ‘ville’
Module « Datas Météo »
- Ville
- Humidité
- Temps
- Pression
- Température
- Icone
Paramètres

## Slide 27: Zones de l‘interface graphique
Balise Mer
Balise Ville

## Slide 28: Balise Mer : Récupération des mesures
Récupération des paramètres température, pression, humidité
Envoie requête serveur
Application Météo
Notes: Lors de la connexion au serveur, celui-ci procède à une mesure et affiche ensuite les données sous forme d’un fichier JSON

## Slide 29: Balise Mer : Récupération des mesures
Récupération des paramètres température, pression, humidité
Traitement des infos pour affichage
Application Météo
Notes: Les algorithmes de notre application récupères ces informations pour ensuite les afficher dans l’interface graphique après les avoir traitées (calcul de la température moyenne, arrondis nécéssaires)

## Slide 30
Exploitation des données de pression
Balise Mer : Illustration fonction de la pression
Notes: En se basant sur le fonctionnement d’un baromètre traditionnel, on peut extrapoler de la même manière le temps qu’il fait en fonction de la pression. Ainsi, en définissant des intervalles de pression, on peut choisir d’afficher l’icône correspondante ce qui rend notre application plus visuelle.

## Slide 31
Représentation graphique des données
Balise Mer : Graph des mesures
Notes: Création de graphiques pour une lecture rapide et informative de la tendance de chaque paramètres.

## Slide 32: Balise Ville :
Pour notre programme nous avons besoin d’ afficher des previsions sur 5 jour ainsi que des mesures instantanées pour le jour actuel nous avons donc opte pour l'utilisation de deux URLs différentes,
Une qui nous donne des mesures en temps reel et une des prévisions sur 5 jours
Forecast et mesures instantanées :

## Slide 33: Fonctionnalité :changement de ville
Grace au paramètre de changement de ville disponible dans notre url .
Nous avons rajoute une option de changement de ville dans notre programme qui vienda changer la ville recherche dans l’adresse url afin d’en afficher les mesures

## Slide 34
L’api que nous avons choisi nous renvoie des codes icones
et des descriptions afin de connaitre le temps quil fait
durant chacune de ses mesures (couvert ensoleillé…)
Nous avons donc recuperer des icones
puis les avons lie a ces codes au niveau du programme afin de le utiliser .
Fonctionnalité : logos/icones

## Slide 35
Notre API nous permet de modifier la langue des descriptions meteo reçues,
Nous avons donc utilisé cette fonction dans notre programme
Cette fonction sera utilise lorsque nous modifierons la langue dans les parametre
Fonction changement de langue:

## Slide 36: temperatures min/max:
Afin d’afficher des mesures les plus précises au niveau des prévisions nous avons optes pour l’affichage de la température minimale et de la maximale plutôt qu’une moyenne journalière
Minimale:
Maximale:

## Slide 37: Affichage jour:
Dans les infos renvoyées par l’api nous avons bien sur la date de chaque mesures qui nous est transmise
Grace a elles ci et a la fonction Qdate nous avons eu la possibilité d’afficher le jour correspondant et a le traduire selon la langue sélectionnée

## Slide 38: Fonctionnalité : Interface D’administration

## Slide 39: General : changement de thème Jour / Nuit
Thème Jour
Thème Nuit
Configuration par
fichier de style QSS

## Slide 40: General : Chargement / Sauvegarde des paramètres
Chargement depuis un fichier INI
Sauvegarde dans un fichier INI
Le contenu du fichier INI

## Slide 41
Traduction de l’application
General : Gestion Multilingue
Notes: Pour effectuer la traduction, nous avons utilisé QtLinguist et ainsi que les fonctions de traductions préexistantes disponible avec le Framework Qt.
Concrètement, cela consiste à signaler les variable de notre code contenant du texte à afficher à l’écran.
Exemple à l’écran : ligne de code qui ne sera pas traduite vs ligne de code signalée et traduisible.
De cette facon, il suffit de lancer un utilitaire qui va scanner notre code et préparer un fichier de traduction que nous pourrons ensuite éditer avec QTLinguist.

## Slide 42
Traduction de l’application
General : Gestion Multilingue
(1)
(2)
(3)
Notes: QtLinguist affiche donc toutes les variable à traduire que nous avons signalés. On choisit alors la variable (1) puis on entre sa traduction (2) et le logiciel nous affiche directement un aperçu dans l’application (3).
En recompilant le programme, les fichiers de traductions seront mis à jour.

## Slide 43
Traduction de l’application
General : Gestion Multilingue
Notes: L’algorithme de notre application scanne le répertoire ou sont placé les fichiers de traductions. Il est maintenant possible de sélectionner la langue désirée de l’interface graphique et de l’appliquer.

## Slide 44: General : Changement de l’unité des mesures
Affichage en Celsius
(default)
Affichage en Fahrenheit
Affichage en Kelvin

## Slide 45: General : changement de police
Sélection de la police Mistral

## Slide 46: CONCLUSION
PROBLEMES RENCONTRES / EVOLUTIONS POSSIBLES / APPORTS PERSONNELS

## Slide 47: Conclusion
Evolutions possible :
  Convertir les requêtes serveur en asynchrone
  Rajouter d’autres langues
  pouvoir proposer a la lecture + de paramètres sur l’api web
  Proposer un graphique prévisionnel des 5 jours
  Pouvoir ce connecter a plus d’un ip dans le cas de la balise mer
  Customisation du thème par l’utilisateur

## Slide 48: Remerciements

## Slide 49: DEMONSTRATION
DEMO DU LOGICIEL FINI